## Slide 1
МЕТОДЫ СБОРА ИХТИОЛОГИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ
1.Классификация орудий рыболовства
2.Параметры рыболовства: параметры орудий лова и параметры промысла

## Slide 2
Знание конструктивных особенностей орудий рыболовства является важным по ряду аспектов:
в зависимости от принципа действия орудий рыболовства, их конструкции, селективных свойств будет оказываться то или иное воздействие на популяцию рыбы;
конструкция орудий лова в значительной степени зависит от биологических и даже морфологических особенностей объектов промысла;
знание конструкции орудий лова позволяет использовать их для оценки численности рыб методом прямого учета.

## Slide 3
Рыболовные орудия - средства, используемые в промышленном рыболовстве и обеспечивающие лов рыбы и её транспортировку на добывающее судно или на берег.
Классификация орудий рыболовства
В зависимости от целей вылова орудия подразделяются: на промысловые, контрольные и исследовательские орудия лова.
По способу организации промысла орудия промышленного рыболовства разделяются на активные и пассивные.
По принципу действия все орудия лова можно разделить на пять основных групп: объячеивающие, отцеживающие, тралящие, стационарные, колющие и прочие виды.

## Slide 4
Объячеивающие орудия - принцип действия основан на том, что орудия лова в виде сетной стены выставляют на пути хода рыбы, которая, пытаясь пройти сквозь эту преграду, застревает в ячеях сети, т.е. объячеивается.
Ставная сеть

## Slide 5
Отцеживающие орудия лова – кошельковый невод, представляющий собой близкую к прямоугольной сетную стенку большой длины (несколько сотен метров) и большой высоты (несколько десятков метров).

## Slide 6
Тралящие орудия лова – трал. Различают донные тралы, близнецовые тралы и собственно тралы.

## Slide 7
Стационарные орудия лова представляют собой разнообразные неподвижные ловушки, в которых используются лабиринты из сетных стенок.

## Slide 8
Колющие орудия лова разделяются на крючковые и остроговые.

## Slide 9
К прочим орудиям лова относят рыбонасосы, часто работающие с дополнительными средствами привлечения рыбы в зону отсоса (подводное освещение, электроток, звук и др.), а также разнообразные местные орудия лова.

## Slide 10
Параметры орудий лова
1.Размеры орудия определяют зону его действия.
Под зоной действия понимается площадь или объем, облавливаемый орудием за единицу времени или за один цикл облова.
2.Уловистость — способность орудия лова удерживать рыбу и другие ловимые объекты.
Уловистость определяется: конструкцией орудия лова; степенью его активности; поведением рыбы; способом применения орудия.
Коэффициент уловистости — отношение числа пойманных рыб к их количеству, находившемуся в зоне действия орудия лова.

## Slide 11
3.Селективность — способность орудия лова отбирать рыбу разного размера.
Селективность определяется:
  для сетных орудий лова — шагом ячеи;
  для крючковых орудий — размером крючка.
Коэффициент селективности — отношение количества пойманных рыб длиной L к максимальному количеству пойманных рыб, имеющих некоторую оптимальную длину L0.
Кривая (огива) селективности — кривая, описывающая зависимость селективности рыбы от ее длины.

## Slide 12
Параметры промысла
1.Время лова в зависимости от вида промысла и применяемых орудий лова характеризуется различными показателями — числом часов лова, тралений, постановок орудий лова, дней лова, дней пребывания в районе промысла, дней отсутствия в порту.
2.Промысловая мощность — объем воды или площадь водоема, которая облавливается данным типом орудия или видом промысла за единицу времени.
3.Промысловое усилие — количество усилий, затрачиваемых на ведение промысла.
4.Улов на усилие — отношение величины улова к усилию, затрачиваемому на его добычу.